# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

СТЕНД БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ

для шлифовальных кругов

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стенд балансировочный с горизонтальными параллельными цилиндрическими валиками предназначен для статической балансировки шлифовальных кругов, закрепленных во фланце, методом перемещения грузиков по кольцевой выточке фланца.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры балансировочных стендов приведены в таблице 1, рисунке 1 и рисунке 2.

Таблица 1.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой стенда на поверхность необходимо его расконсервировать, удалив смазку с валиков (2), пузырькового уровня (4) и протереть насухо.

3.2. Очистку и протирку горизонтальных валиков производить перед каждой балансировкой.

3.3. Станина (1) должна быть отрегулирована при помощи регулировочных винтов (3) так, чтобы воздушный пузырек уровня (4) находился в центре окружности, нанесенной на глазке уровня.

3.4. Установку круга на валики балансировочного стенда производить плавно, без резких бросков, во избежание сбоя регулировки по уровню.

3.5. По окончании работы необходимо нанести на валики густую смазку для защиты от коррозии.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Балансировочный стенд устанавливается отдельно от шлифовальных станков и другого оборудования, во избежание передачи вибрации на горизонтальные валики.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Балансировочный стенд подвергнут консервации в соответствии  с требованиями ГОСТ9014-76.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

5.3. Условия эксплуатации и хранения стенда - согласно ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию поверхности.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем), при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)