GB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	BR

RU

L

TR

JP

CN

РУЧНОЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ

Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.................................................................................. 39

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ ........................................................................... 40

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  .............................................................. 41

0	Введение .................................................................................................... 42

1	Транспортирование изделия и обращение с  ним .................. 43

1.1	УПАКОВКА....................................................................................................................43

1.2	ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ ............................................................................................43

RU

| 3 | Те | хнические параметры ..................................................................... 45 |
| --- | --- | --- |
|  | 3.1 | ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДЕЛИ ........................................................................................ 45 |
|  | 3.2 | КОНСТРУКЦИЯ ........................................................................................................... 45 |
|  | 3.3 | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ............................................................ 45 |
|  | 3.4 | РАБОЧИЙ ЦИКЛ .......................................................................................................... 48 |

4	Штатная эксплуатация ......................................................................... 49

4.1	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ................................................................................ 49

4.2	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ...........................................................................................  49

4.3	РАБОЧИЕ ФАЗЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ............................................................................. 51

5	Правила Безопасности ....................................................................... 53

6	Техническое обслуживание ............................................................ 54

| 7 | Вывод из эксплуатации...................................................................... 54 |
| --- | --- |
|  | 7.1 | ХРАНЕНИЕ ....................................................................................................................54 |
|  | 7.2 | ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ......................................................................................54 |

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС..........................................................55

Общие положения:

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение продукции компании TECNOMAGNETE S.p.A.

Настоящее   руководство   поможет Вам ознакомиться с приобретенным оборудованием. Внимательно прочтите эти страницы и неукоснительно соблюдайте все требования настоящего руководства.

Дополнительные сведения об изделии можно получить в отделе технического обслуживания клиентов компании TECNOMAGNETE S.p.A по телефону +39-02.93759.207.

Важность настоящего руководства

Настоящее  РУКОВОДСТВО  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  И ТЕХНИЧЕСКОМУ  ОБСЛУЖИВАНИЮ

RU	является неотъемлемой частью изделия.

Его следует хранить в течение всего срока службы подъемника. Следите за тем, чтобы любая

полученная Вами впоследствии документация включалась в настоящее руководство.

В случае  перепродажи оборудования оно должно быть передано  новому владельцу  или новому пользователю. Рис. 1

Обращение с   руководством

Пользуйтесь руководством аккуратно, чтобы не испортить текст. Не разрешается  изымать или вырывать из него страницы и переписывать части текста заново.

Храните руководство в сухом и нежарком месте.

Содержание и иллюстрации настоящего руководства не налагают на фирмуTECNOMAGNETE

какой бы то ни было ответственности.

Основные параметры описываемого изделия неизменны, но при этом компания TECNOMAGNETE  S.p.A оставляет  за  собой право при необходимости  в любое время вносить изменения в отдельные органы, детали или принадлежности, если она сочтет это целесообразным в целях улучшения выпускаемой продукции или в связи с требованиями конструктивного или коммерческого характера. При этом фирма не обязана своевременно вносить соответствующие поправки.

Настоящее руководство является  собственностью компании TECNOMAGNETE S.p.A. Категорически  запрещается   воспроизведение    настоящего  руководства полностью или частично и ознакомление  третьих лиц с его содержанием  без  письменного разрешения изготовителя.

Сведения о компании

Компания TECNOMAGNETE  S.p.A.  с  1972  года  занимается   производством  систем  с постоянным электромагнитным полем, отличающихся мощностью, универсальностью и полной безопасностью в работе. Благодаря передовой технологии и множеству патентов, полученных за прошедшие годы, компания по праву занимает ведущее положение в своей отрасли. Системы с постоянным электромагнитным полем компании TECNOMAGNETE способны создавать  магнитное усилие притяжения, за  счет которого можно поднимать грузы, не расходуя электрическую энергию на рабочих этапах.

Основные направления конструкторской деятельности:

СЕКТОР «ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

- Подъемные блоки с постоянным электромагнитным полем МТЕ для работы с любыми грузами из ферромагнитных материалов

- Блоки с постоянным электромагнитным полем BAT-GRIP (встроенный  аккумулятор).                RU

- Подъемные блоки МахХ с ручным управлением.

СЕКТОР «КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  ДЛЯ СТАНКОВ»

- Зажимы QUADRISYSTEM  для оснащения станков и обрабатывающих центров любых размеров.

- Зажимы TFP для особо точной механической обработки.

- Зажимы RADIAL-POLE для окончательной обработки или предварительной обработки на карусельных станках.

- Модули QUAD-RAIL для подъема и транспортирования рельсов любой длины.

- Зажимы MDS для обработки деталей на электроэрозионных станках.

СЕКТОР «КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  ДЛЯ ПРЕССОВОГО  ПРОИЗВОДСТВА»

- Системы QUAD-PRESS для крепления пресс-форм на термопласт-автоматах. Разнообразие предлагаемых ею решений, гибкость, обеспечивающая возможность приведения

оборудование в  соответствие с требованиями заказчика, высокий технологический уровень предприятия, а также эффективное техобслуживание до и после продажи позволили фирме TECNOMAGNETE оборудовать около 50.000 предприятий в различных странах мира.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии подъемников MaxX  составляет 3 года, если не существует иной письменной договоренности. Гарантийные обязательства распространяются на дефекты изготовления и материалов и предусматривает замену деталей запчастями или ремонт дефектных деталей исключительно нашими силами на нашем предприятии.

ПЕРЕСЫЛКА ДЕТАЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ   РЕМОНТУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ   ЗА  СЧЕТ ОТПРАВИТЕЛЯ.  РАСХОДЫ   НА  ПЕРЕСЫЛКУ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ   ДЕТАЛЕЙ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ  ДЕТАЛЕЙ.

Г  арантийные обязательства не распространяются ни на оказание помощи со стороны наших рабочих или специалистов  на месте установки оборудованияния, ни на демонтаж нашего оборудования с установки. При возникновении практической необходимости командирования нашего представителя  на оказанные  им услуги будет выписан счет на основе текущих тарифных ставок, а также будет выписан счет на его  командировочные и транспортные расходы, если таковые  имели место. Действие   настоящих  гарантийных  обязательств не   предусматривает  ни возмещения   прямого или косвенного ущерб, обусловленного нанесением увечий людям или повреждением имущества в результате использования нашего

RU	оборудования, ни возмещения расходов на ремонтные работы, произведенные покупателем или третьими сторонами.

Действие настоящих гарантийных обязательств  не распространяется на:

  неисправности, обусловленные неправильной сборкой;

  повреждения,  вызванные  использованием запчастей,  отличных от  рекомендуемых изготовителем;

  повреждения, вызванные образованием отложений. УТРАТА ГАРАНТИИ

  При задержке оплаты или исполнения других контрактных обязательств все ремонтные работы, производимые в течение срока действия  гарантийных обязательств,  не прерывают срока их действия.

  Ремонт или изменение изделия без нашего разрешения.

  Повреждение или устранение серийного номера изделия.

  Повреждение, вызванное неправильной эксплуатацией, плохим обращением, падением изделия, ударом или другими причинами, не относящимися к нормальным условиям эксплуатации.

  Разборка,    ремонт  оборудования  или внесение  в него изменений   без  разрешения

TECNOMAGNETE.

Все споры подлежат рассмотрению в суде г. Милана.

При возникновении проблем или по поводу получения информации обращайтесь по следующему адресу:

Сервисная служба

®

TECNOMAGNETE S.p.A.

Via Nerviano, 31 - 20020 Lainate (Mi) - иТаЛиЯ Тел. +39-02.937.59.207 - Факс +39-02.937.59.212

E-mail: service@tecnomagnete.it

0	Введение

Внимание

не допускаются какие бы то ни было модификации исходной конструкции изделия.

Использование изделия в целях, не предусмотренных изготовителем, может повлечь за собой повреждение оборудования и возникновение опасности для оператора.

Для  работы  со специальными материалами,  не  указанными в настоящем руководстве, должно быть получено разрешение от изготовителя.

Используемые Символы

Операции, помеченные приведенным ниже символом, могут представлять опасность, если они выполняются ненадлежащим образом.

RU

Приведенным ниже символом отмечаются операции, которые, во избежание опасности, должен выполнять только квалифицированный или специальный персонал,:

1	Транспортирование изделия и обращение с ним

1.1       Упаковка

MaxX 125 - 250 - 300E - 500 - 600E MaxX TG 150 - 300

Картонный  ящик:  подъемник помещается в картонный ящик и защищается листом, затем оборачивается слоем вспененного полиуретана, обеспечивающего абсолютную механическую защиту от ударов или других случайных повреждений упаковки.

MaxX 1000 - 1500 - 2000

Картонный ящик на деревянном поддоне: подъемник помещается в картонный ящик (см. выше) и крепится к деревянному поддону, облегчающему манипуляции с упакованным изделием.

RU

1.2	Параметры упаковки

| Модель | размеры, мм | Масса упаковки (тара), кг | Масса подъемника в упаковке (брутто), кг |
| --- | --- | --- | --- |
| MaxX 125 | 130x130x200 | 0.3 | 4 |
| MaxX 250 | 195x145x200 | 0.5 | 7 |
| MaxX 300E | 195x145x200 | 0.5 | 7 |
| MaxX 500 | 255x190x245 | 1 | 16 |
| MaxX 600E | 255x190x245 | 1 | 16 |
| MaxX 1000 | 350x230x250 | 3.5 | 36 |
| MaxX 1500 | 400x300x300 | 5 | 66 |
| MaxX 2000 | 460x300x300 | 6 | 82 |
| MaxX TG 150 | 195x145x200 | 0.5 | 7 |
| MaxX TG 300 | 255x190x245 | 1 | 16 |

2       Описание изделия

Описанное в настоящем руководстве изделие представляет  собой управляемый вручную подъемник на основе постоянного магнита, рассчитанный на операции (подъем, перемещение и опускание) с объектами из ферромагнитных материалов (листы, плиты и круглые профили из распространенных ферромагнитных материалов).

В изделии используется магнитное поле постоянных магнитов, притягивающее ферромагнитные материалы. Магнитное поле создается  рычагом, вращающим сердечник с постоянными магнитами внутри. Вследствие вращения формируется магнитный поток, пронизывающий груз во время рабочей фазы и замыкающийся накоротко во время фазы отпускания (см. раздел 3.4).

2.1    Идентификационные сведения

Табличка с идентификационными данными изготовителя и подтверждением соответствия правилам Се расположена на самом изделии. Внешний вид таблички показан ниже.

Внимание

Запрещается удалять идентификационную табличку даже при повторной продаже изделия. Обращаясь к изготовителю, всегда  сообщайте серийный номер изделия,  выбитый на подъемнике. Изготовитель не отвечает за повреждение имущества или несчастные случаи с людьми, которые могут иметь место в случае несоблюдения предписываемых правил и требований. В этом случае единственным ответственным перед компетентными органами будет являться оператор.

* Углеродистая сталь Толщина ≥ 40 мм.* Толщина = 20 мм.*

Макс. грузоподъемность

мин.

макс.

кг	мм

кг 	мм

ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР [мм]

-- ВНИМАНИЕ --

• При работе с легированными  сталями  и чугуном ознакомьтесь с соответствующим разделом руководства пользователя

• Для достижения максимальной грузоподъемности, следите, чтобы рабочая поверхность

• Не поднимайте груз, если при небольшом подъеме выяснилось, что нагрузка не сбалансирована

• Запрещается  стоять и ходить под грузом.

• Активировать грузозахват только в случае его нормального позиционирования на детали

• При активации и снятии магнитного поля всегда удерживайте  рычаг

• Перед перемещением или подъемом убедитесь, что рычаг находится в положении "MAG"

• Затрудненный перевод рычага в положение "MAG" означает "ОПАСНОСТЬ"

• Деактивировать грузозахват только тогда, когда груз находится в безопасном положении

Модель:	ЗАПАТЕНТОВАНО

Вес:	кг

Заводской номер:	RU

Год :

Внешний вид и расположение идентификационной таблички

2.2     Область применения

Машиностроительные,  металлургические, механические    и любые другие предприятия, где требуется  быстрое и надежное  перемещение ферромагнитных грузов подъемным или мостовым краном. Подъемник должен  устанавливаться  в подъемной установке, расположенной в помещениях с надежными аварийными выходами. В рабочих помещениях должны быть обеспечены следующие условия температуры и влажности:

- минимальная температура: минус 10°С;

- максимальная температура: плюс 60°С;

- максимальная влажность:  80%.

2.3       Эксплуатационные ограничения

Оборудование с постоянными магнитами представляет  собой систему магнитного якоря с зажимным анкерным крюком. Поэтому ее допускается использовать только как подвеску на крюке подъемных и транспортировочных механизмов.

Эксплуатационные ограничения подъемников с постоянными магнитами приводятся на идентификационной табличке изделия  и в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию (см. листок эксплуатационных характеристик).

2.4       Неправильная эксплуатация

Неправильной эксплуатацией считается применение подъемника с постоянным магнитом с превышением предельных параметров (см. листок эксплуатационных характеристик). К этой категории относятся также  операции, не упоминаемые в листке эксплуатационных характеристик или на идентификационной табличке, расположенной на подъемнике.

3	Технические параметры

3.1	Выпускаемые модели:

MaxX 125 / MaxX 250 / MaxX 300E / MaxX 500 / MaxX 600E / MaxX 1000 / MaxX 1500 / MaxX 2000 / MaxX TG 150 / MaxX TG 300

Для обеспечения оптимальной эксплуатации и долгого срока службы подъемника, необходимо выбирать его модель с учетом эксплуатационных требований, предъявляемых в каждом конкретном случае Следует учитывать следующие параметры:

- Грузоподъемность: сумма веса   подъемника и поднимаемого груза ни в коем случае не должна превышать максимальную грузоподъемность средства, используемого для подъема и перемещения.

- Характеристики груза: Его поверхность должна  быть гладкой и чистой, а  толщина должна соответствовать предусмотренным параметрам. Груз должен обладать ферромагнитными свойствами. Содержание углерода в стали должно быть низким, для легированной стали следует  производить вычисление с понижающими коэффициентами (см. пункт 3.3).

3.2       КонструкциЯ

RU	Механическая  конструкция МахХ состоит из очень небольшого количества узлов. Ротор и статор из стали, обладающей высокой магнитной проницаемостью, изготовляются путем механической обработки

монолитной заготовки   на станке с цифровым управлением. За счет этого обеспечивается  требуемая однородность, прочность и качество  магнитных подъемников серийного производства.  Применяемый материал (сталь, алюминий, пластмасса) не вызывает сложностей с утилизацией и легко перерабатывается в качестве вторсырья в случае выведения подъемника их эксплуатации. Магнитный материал с особыми энергетическими показателями  позволил значительно снизить массу и размеры  изделия. Чтобы обеспечить высокую однородность выпускаемой продукции, намагничивание собранных подъемников МахХ производится одним ударом тока в самой крупной изготовленной в Европе магнитной установке.

3.3       Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационные  характеристики   каждой   модели   и  ограничения грузоподъемности  приведены на  следующей  странице. Эксплуатационные  характеристики   дублируются  на  идентификационной табличке  подъемника.  Все  изготовленные  подъемники проходят

испытания на предмет проверки эксплуатационных показателей. Испытание  заключается   в  подъеме   плиты  со шлифованной поверхностью толщиной  80мм, изготовленной из мягкой стали, от уровня грунта, при этом параметры контролируются с помощью динамометра (см.фотографию). Вычисление подъемного усилия для любого материала, кроме мягкой стали, производится с применением понижающих коэффициентов:   легированная сталь  -  0,8, сталь с высоким содержанием углерода 0,7, чугунное литье - 0,45. Толщина поднимаемого образца  также  влияет  на  подъемное усилие подъемника; подъемное усилие снижается примерно пропорционально отношению толщины поднимаемого образца (S) к ширине полюса магнита (L), то есть для более тонких образцов подъемное  усилие снижается. Коэффициент уменьшения подъемного усилия = S/L. Температура поднимаемого груза не должна превышать 80°С При необходимости работы с высокими температурами обращайтесь за консультацией к техническим специалистам изготовителя.

RU

График зависимости грузоподъемности от воздушного зазора MaxX

2000

1500

ГРУЗ [кг]

1000

MaxX 2000

MaxX 1500

MaxX 1000

MaxX 600E MaxX 500

MaxX 300E

MaxX 250

6000

4500

3000

Подъемное усилие,  даН

600E

500

300E

250

1500

750

0

0

125

105

0,25	0,5	0,75	1,00

MaxX 125

375

315

1,25

1,50

Воздушный зазор Т, мм

70	210

35	105

0

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОТ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА  MaxX TG E

| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ |
| --- |
| Вариант груза | Модель | Максимальный груз, кг | Минимальная толщина, мм | Максимальная длина, мм | Максимальный диаметр, мм |
|  | MaxX TG 150 MaxX TG 300 | 150 300 | 8 10 | 1500 2000 | --- --- |
|  | MaxX TG 150 MaxX TG 300 | 60 120 | 8 10 | 1500 2000 | 240 290 |

RU

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОТ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА  MaxX   TG

300

900

225

MaxX TG 300

MaxX TG 150

675

ГРУЗ [кг]	Подъемное усилие, даН

150

450

75	225

0

0,25	0,5	0,75	1,00

Воздушный зазор Т, мм

3.4	Рабочий цикл

рис. а. Фаза MAG	рис. В. Фаза DEMAG	RU

1) Постоянный статический магнит

2) Реверсивный статический магнит

3) Проводники магнитного потока

(полюса)

4) Ферромагнитный купол

5) Поднимаемый ферромагнитный

образец

Магнитная цепь создается   двумя  постоянными магнитными сердечниками  высокой коэрцетивной силы. Один из сердечников (1) является статическим магнитом, а второй (2)

- реверсивным, и они воздействуют на полюсные наконечники (3) и ферромагнитный купол

(4).

Во время фазы MAG (рис. А) реверсивный сердечник подключен параллельно статическому сердечнику. Так создается  магнитное поле, замыкающееся  через  крепящуюся деталь посредством полюсных наконечников.

Во время фазы  DEMAG (рис. В) схема подключения обоих сердечников изменяется  на последовательную (поворотом реверсивного сердечника  на 180 градусов), за  счет чего создается короткое замыкание магнитного потока через ферромагнитное ярмо.

4	Штатная эксплуатация

4.1       Меры предосторожности

Хотя и немагнитные материалы (воздух, пыль и все материалы, не обладающие ферромагнит- ными свойствами) проницаемы для магнитного поля, все же наивысшая производительность магнитного подъемника  будет  обеспечиваться  при  надежном  контакте  его полюсов (*) с поверхностью груза.

На прилагаемом графике (лист эксплуатационных характеристик) видно резкое понижение удерживающего усилия F (ДаН) подъемника   при увеличении воздушного зазора  Т (мм). Воздушный зазор увеличивается из-за наличия “посторонних факторов” (каламин, инородные тела, впадины, выпуклости и пр.) между грузом и полюсами магнитной системы и вследствие неоднородности поверхности груза (впадины, выпуклости и тому подобные).

а) Рекомендуется избегать крепления магнитной подъемной системы на очень грязные или сильно деформированные  участки груза. Если избежать  этого не представляется возможным, соблюдайте рекомендации графика взаимосвязи грузоподъемности, усилия

RU	и воздушного зазора. (График прикреплен к подъемнику, а также имеется в руководстве по эксплуатации и ремонту - листок эксплуатационных характеристик).

Б) Рекомендуется выполнять очистку поверхности груза и полюсов перед установкой подъемника. Если это не представляется возможным, соблюдайте   рекомендации графика  взаимосвязи  грузоподъемности, усилия и воздушного зазора в соответствии с  характеристиками  поднимаемого груза.

(График прикреплен к подъемнику, а также  имеется в руководстве по эксплуатации и ремонту - листок эксплуатационных характеристик).

В) Рекомендуется периодически проверять механическое состояние полюсов магнитов на предмет плоскостности и отсутствии эксплуатационных повреждений.

(*)  Под полюсами подразумеваются  исключительно участки или поверхности коллекторов магнитного потока, непосредственно соприкасающиеся с грузом.

4.2       Ввод в эксплуатацию

Ввод подъемника в эксплуатацию после распаковки не представляет сложности при соблюдении ограничений грузоподъемности подъемника/мостового крана/крана/крюка,  на которые подвешивается подъемник, и при соблюдении норм обращения с подвешенными грузами (см. примечание на следующей странице).

А) Распакуйте  подъемник и поставьте  его на

стальную плиту (рис. 1). Производите операцию, с помощью подъемного устройства, предварительно вставив систему зацепления в соответствующий кронштейн.

B) Извлеките  из упаковки привод подъемника (рычаг),  крепежный  штифт  и  специальный инструмент. (Рис. 1) Модели MaxX 125, 250, 300E, 500, 600E, MaxX TG

150 и 300 поставляются с уже установленным

Ограничительный штифт

Рычаг

Инструмент

рис. 1

рычагом управления, поэтому специальный инструмент не входит в комплект поставки.

В) Вставьте фиксирующий рычаг в соответствующее отверстие и вращайте  центральную ступицу, пока не покажется отверстие с резьбой (рис. 2).

Г) Вверните рычаг в отверстие с резьбой и надежно закрепите его (рис. 3).

Момент затяжки ручек ручного магнитного

Инструмент

Ступица

рис. 2

Д) Вставьте нарезной штифт и вверните его инструментом до упора для обеспечения блокировки рычага (рис.

4).

Е) Установите подъемник на груз. Тщательно проверьте, соответствует ли масса груза предписанному диапазону грузоподъемности изделия (см. параметры на  идентификационной табличке  и  в   листке эксплуатационных характеристик). Также следует убедиться с  наличии полного и надежного контакта магнитных  полюсов изделия с поднимаемым грузом. Если груз круглой или цилиндрической формы, он должен располагаться строго симметрично относительно полюсов.

Внимание

Для обеспечения полной надежности и безопасности рабочих операций, пользователь должен убедиться, что операции, выполняемые с подъемником, установленным на подъемном механизме, соответствует предъявляемым требованиям.

Инструмент

Ограничительный штифт

Рычаг

RU

рис. 3

Инструмент

рис. 4

Ж) Включите магнитный подъемник поворотом рычажного механизма в положение MAG до его блокировки в механическом устройстве стопора рычага (см. описание рабочего цикла).

И) Переместите груз, соблюдая действующие нормы обращения с подвешенным грузом.

- В рабочей зоне не допускается присутствие персонала.

К) Перед тем, как освободить груз от магнитного подъемника, опустите его на землю (пол) или опору, убедившись в том, что груз надежно опирается на пол или на опору и что опора отлично выдерживает массу груза.

Л) Освобождение  груза производится  ручным смещением фиксатора и поворотом рычажной системы в положение  DEMAG (см. описание рабочего цикла). Эту операцию следует производить, надежно взявшись за рычажную систему одной рукой и перемещая фиксатор изделия другой рукой, одновременно поворачивая рычажную систему, пока   она       не  дойдет  до  конца своего хода (положение DEMAG).

Примечание: перечисленные  выше операции должны производиться с соблюдением дей- ствующих на предприятии норм и других действующих правил обращения с подвешенным грузом.

- В рабочей зоне запрещается присутствие персонала.

4.3	Рабочие фазы эксплуатации

ФАЗА НАМАГНИЧИВАНИЯ

НАМАГНИЧИВАНИЕ

1) Четко переведите рычаг из положения DEMAG в положение MAG (рис. 1)

RU	DEMAG

2) Убедитесь в том,

что рычаг надежно заперт  механическим устройством блокировки рычага (рис. 2)

Механизм фиксирования рычага

рис. 1

рис. 2

MAG

НАМАГНИЧЕННЫЙ ПОДЪЕМНИК

ФАЗА РАЗМАГНИЧИВАНИЯ

MAG

РАЗМАГНИЧИВАНИЕ

1) Крепко удерживая

рычаг, переведите шток фиксирующей системы рычага в направлении стрелки (рис. 1)

2) Держа рычаг, плавно поверните его в положение DEMAG (рис. 2)

RU

рис. 1	рис. 2

РАЗМАГНИЧЕННЫЙ ПОДЪЕМНИК

DEMAG

5	Правила безопасности

5-а)  не пользуйтесь подъемником

для подъема и перемещения людей.

5-Б)  не поднимайте груз,

когда в рабочей зоне проходят люди.

5-В)  не ходите, не стойте, не совершайте никаких действий

под поднятым грузом

5-Г)  не  допускайте  к  работе  с подъемником

неквалифицированный персонал  или подростков до 16 лет

5-д)  не пользуйтесь подъемным устройством

без специальной рабочей одежды или средств индивидуальной защиты.

5-е)   не оставляйте без присмотра

поднятый груз.

5-ж) не  пользуйтесь  подъемным  устройством

в  целях,  для  которых оно не предназначено.

RU	5-и)  не допускайте раскачивания груза

во время перемещения.

5-К) не приближайтесь на полной скорости

к зоне конца рабочего хода при перемещении груза.

5-К) не намагничивайте подъемник

до его установки на груз.

5-Л) не поднимайте груз,

не заблокировав рычаг ручного управления в положении MAG.

5-М) не поднимайте груз,

превосходящий грузоподъемность подъемника.

5-н)  не поднимайте груз,

габариты которого превосходят указанные на идентификационной табличке или в руководстве по эксплуатации (см. листок технических характеристик).

5-о)  не поднимайте груз,

если он не уравновешен

5-П) не производите манипуляций с грузом

без достаточного магнитного сцепления.

Произведите проверку сцепления, первоначально приподняв груз примерно на 10 см.

5-р)  не производите размагничивания подъемника,

пока полностью не опустите груз на землю (пол) и не убедитесь в его полной устойчивости.

5-С) выполняйте инструкции и указания

руководства по эксплуатации и техобслуживанию.

5-Т)  проверяйте

прочность опорной конструкции.

5-У) убедитесь

в отсутствии препятствий в рабочей зоне до начала любой операции.

5-Ф) всегда полностью используйте

всю поверхность полюсов подъемника.

5-Х)   следите за тем, чтобы контактные поверхности полюсов всегда были плоскостными и параллельными

6        Техническое обслуживание

Подъемник с постоянным магнитом МахХ не требует выполнения каких-либо специальных операций по техническому обслуживанию со стороны пользователя.

Ремонт  любого механического или иного повреждения  обеспечивается  на месте представителями  компании TECNOMAGNETE по условиям действующих гарантийных обязательств.

Периодические проверки:

а) Проверяйте механическое состояние магнитных полюсов подъемника (контактную зону). При обнаружении повреждения или чрезмерного износа немедленно прекратите эксплуатацию подъемника и  сообщите о повреждении или износе в компанию- производитель TECNOMAGNETE.

Б) Следите  за тем, чтобы надписи на  идентификационной  табличке подъемника всегда были  чистыми, а их текст четким. Если читать табличку затруднительно, прекратите эксплуатацию подъемника и немедленно поставьте в известность компанию TECNOMA-	RU GNETE.

Компания TECNOMAGNETE снимает с себя всякую ответственность за  нарушения в работе или несчастные случаи, происшедшие по причине ремонта подъемника или внесения в него изменений со стороны заказчика.

7        Вывод из эксплуатации

7.1	Хранение

Если в течение некоторого времени Вы не собираетесь  пользоваться  подъемником, то выполните следующие операции:

➔ Очистите все компоненты.

➔ Закройте подъемник полотном из водонепроницаемого материала.

➔ Поместите подъемник в отдельное место, чтобы люди об него не спотыкались, и установите крюк подъемного механизма на высоту более 2,5 метра.

➔ Храните оборудование в сухом месте.

7.2	Утилизация изделия

При необходимости утилизации подъемника  требуется  соблюдать основные правила охраны окружающей среды.

 Защитные  покрытия,  гибкие  трубки,  пластмассовые   и  другие неметаллические материалы следует предварительно демонтировать, они утилизируются отдельно.

декларация соответствия требованиям ЕЭС

Компания

®

TECNOMAGNETE S.p.A.

Via Nerviano, 31 - 20020 Lainate (Mi) - иТаЛиЯ

ПОД СВОЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ:

Ручной подъемник

моделей:

MaxX 125 / MaxX 250 / MaxX 300E / MaxX 500 / MaxX 600E / MaxX 1000 / MaxX 1500 / MaxX 2000

MaxX TG 150 / MaxX TG 300

К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ НАСТОЯЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ НОРМ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

- EN 292/1

- EN 292/2

на основании предписаний директивы

98/37/CE

Официальный представитель

Michele Cardone

........................................... Подпись и печать уполномоченного лица

Наименование и адрес уполномоченной организации: I.C.E.P.I. S.r.l.

Via E. Parmense, 11/A

29010 PONTENURE (PC) NR. 0066

Сертификационный   номер CE: 12.07/99

Attestato di collaudo / Test Certificate

Sollevatori Manuali Serie MaxX / Manual Lifter MaxX series

Valori di collaudo / Test values

| Modello Type | * Forza testata a T (traferro) = 0 * Tested force at T (air gap) = 0 | Collaudo magnetico a T (traferro) = 1 mm Magnetic test at T (air gap) = 0,04 in | S (spessore) S (thickness) | Livello gaussmetrico Gaussmetric level |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MaxX 125 | > 375 kg / 830 lb |  | 20 mm 0,8 in | >= 9.000 G |
| MaxX 150 TG | > 450 kg / 1.000 lb |  | 20 mm 0,8 in | >= 7.000 G |
| MaxX 250 | > 750 kg / 1.660 lb |  | 20 mm 0,8 in | >= 10.000 G |
| MaxX 300 E | > 900 kg / 2.000 lb |  | 20 mm | >= 11.000 G |
|  |  |  | 0,8 in |  |
| MaxX 300 TG | > 900 kg / 2.000 lb |  | 30 mm 1,2 in | >= 8.000 G |
| MaxX 500 | > 1.500 kg / 3.300 lb |  | 30 mm 1,2 in | >= 10.500 G |
| MaxX 600 E | > 1.800 kg / 4.000 lb |  | 30 mm | >= 11.500 G |
|  |  |  | 1,2 in |  |
| MaxX 1000 | > 3.000 kg / 6.600 lb |  | 40 mm 1,6 in | >= 11.500 G |
| MaxX 1500 | > 4.500 kg / 9.900 lb |  | 50 mm 2 in | >= 11.500 G |
| MaxX 2000 | > 6.000 kg / 13.200 lb |  | 60 mm 2,4 in | >= 11.500 G |
| * Tolleranza valori / Values tolerance ± 3% |

Schema di collaudo / Test layout

Poli totalmente coperti

Lifter poles fully engaged

Acciaio comune

Mild steel

• IT

TECNOMAGNETE S.p.A.

20020 Lainate (MI) Via Nerviano 31

Tel. +39 02.937.591

Fax +39 02.935.708.57 info@tecnomagnete.com www.tecnomagnete.com

• SE TECNOMAGNETE AB Gustafsvagen, 16

633 46 Eskilstuna

Tel. +46 016 132 200

Fax +46 016 132 210

• CN

TECNOMAGNETE Shanghai R.O.

Pudong Lujiazui Dong road 161, Room 2110 - PC: 200120

Tel. +86 21 68882110

Fax: +86 21 58822110

• FR

TECNOMAGNETE S.A.R.L.

52 avenue Saint-Exupéry

01200 Bellegarde-sur-Valserine

Tel. +33 (0)4 50 56 06 00

Fax +33 (0)4 50 56 06 10

• US

TECNOMAGNETE Inc.

6655 Allar Drive, Sterling Hts, MI 48312

Tel. +1 586 276 6001

Fax +1 586 276 6003

• SG

TECNOMAGNETE Singapore R.O.

101 Thomson Road 26 - 02 United Square

Singapore 307591

Tel: +65 6354 1300

Fax +65 6354 0250

• DE

TECNOMAGNETE GmbH Ohmstraße 4 - D - 63225 Langen Tel. +49 6103 750 730

Fax +49 6103 750 7311

• JP TECNOMAGNETE Y.K. Ltd Omodaka Building 1F

1-9-7 Shibaura, Minato-ku

105-0023 Tokyo

Tel. +81 (0)3-5765-9201/02

Fax +81 (0)3-5765-9203

09MAXX002

# Text boxes

| 2 | Описание изделия ................................................................................. 43 |
| --- | --- |
|  | 2.1 | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ ..................................................................... 43 |
|  | 2.2 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ........................................................................................... 44 |
|  | 2.3 | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ................................................................... 44 |
|  | 2.4 | НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ........................................................................... 44 |

ГРУЗ [кг]

| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ |
| --- |
| Вариант груза | Модель | Максимальный груз, кг | Минимальная толщина, мм | Максимальная длина, мм | Максимальный диаметр, мм |
|  | MaxX 125 | 125 | 20 | 1000 | --- |
|  | MaxX 250 | 250 | 20 | 1500 | --- |
|  | MaxX 300E | 300 | 20 | 1500 | --- |
|  | MaxX 500 | 500 | 25 | 2000 | --- |
|  | MaxX 600E | 600 | 25 | 2000 | --- |
|  | MaxX 1000 | 1000 | 40 | 3000 | --- |
|  | MaxX 1500 | 1500 | 45 | 3000 | --- |
|  | MaxX 2000 | 2000 | 55 | 3000 | --- |
|  | MaxX 125 | 50 | 10 | 1000 | 300 |
|  | MaxX 250 | 100 | 10 | 1500 | 300 |
|  | MaxX 300E | 120 | 10 | 1500 | 300 |
|  | MaxX 500 | 200 | 15 | 2000 | 400 |
|  | MaxX 600E | 240 | 15 | 2000 | 400 |
|  | MaxX 1000 | 400 | 25 | 3000 | 450 |
|  | MaxX 1500 | 600 | 30 | 3000 | 500 |
|  | MaxX 2000 | 800 | 35 | 3000 | 600 |

| MaxX 125/250/300E | = | 25 | Nm |
| --- | --- | --- | --- |
| MaxX 500/600E | = | 48 | Nm |
| MaxX 1000 | = | 85 | Nm |
| MaxX 1500/2000 | = | 210 | Nm |
| MaxX TG 150 | = | 25 | Nm |
| MaxX TG 300 | = | 48 | Nm |

GB-BR-RU-TR-JP-CN /10.08