# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПЕРФОРАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

(HHK-8A, HHK-15)

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Перфоратор гидравлический типа ННК предназначен для продавливания отверстий диаметром 22-114мм в металлических листах толщиной до 4.0мм, листах из нержавеющей стали толщиной до 2.0мм и других листовых материалах. Особенно полезен при монтаже распределительных устройств и для монтажа контрольно–измерительной аппаратуры в шкафах управления.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпуса матриц и пуансонов выполнены из легированной стали со специальной закалкой и заточкой режущей части пуансона.

Технические характеристики перфоратора приведены в таблице 1

Таблица 1

| Модель | Нагрузка, (т) | Ход штока, (мм) | Толщина листа, (мм) | Диапазон отверстий, (мм) | Габаритные размеры, (мм) | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нерж. сталь | листовой металл |  |  |  |
| ННК-8А | 8 | 20 | до 1.6 | до 3.2 | 22-60 | 430х300х130 | 8 |
| ННК-15 | 12 | 22 | до 2.0 | до 4.0 | 63-114 | 480х260х130 | 27 |

Перфоратор модели ННК-8А оснащен встроенным насосом развивающим нагрузку до 8т и имеет поворотную головку.

Перфоратор модели ННК-15 оснащен выносным насосом, развивающим нагрузку до 12т и рукавом высокого давления до 60Мпа.

В качестве гидравлической жидкости следует применять индустриальное масло И-20А или масло ВМГЗ.

Рабочий шток перфоратора оснащен механизмом возврата в исходное положение при снятии нагрузки.

3.ПОРЯДОК РАБОТЫ

Модель ННК-8А:

Просверлить в обрабатываемом листе металла отверстие для шпильки. Для разделки отверстий диаметром 22 и 27 мм необходимо предварительное засверливание диаметром не менее 12 мм под шпильку малого диаметра.  Для разделки отверстий диаметром от 34 до 60 мм необходимо предварительное засверливание отверстия диаметром не менее 20мм.

Вверните в рабочую часть поршня шпильку стороной с меньшим количеством витков резьбы ( для разделки отверстий 22 и 27мм в большую шпильку ввернуть малую шпильку и установить втулки, входящие в комплект).

Установить на шпильку матрицу для разделки отверстия необходимого диаметра.

Поместить лист металла с высверленным отверстием на шпильку и зафиксировать пуансоном с обратной стороны листа.

Повернуть запорный вентиль до упора по часовой стрелке. Возвратно-поступательными движениями рукоятки встроенного насоса, произвести разделку отверстия до полного вхождения режущих кромок

пуансона внутрь матрицы.

Повернуть запорный вентиль против часовой стрелки, пуансон возвращается в исходное положение.

Отвернуть пуансон и извлечь вырубку.

Перфоратор готов к дальнейшей работе.

Модель ННК-15:

Просверлить в обрабатываемом листе металла отверстие для шпильки  диаметром не менее 20мм.

Подключить насос к перфоратору с помощью рукава высокого давления (РВД) через быстроразъемное соединение (БРС). Плотно затянуть полумуфту БРС (насос и рукав высокого давления входят в комплект поставки).

Вверните в рабочую часть поршня шпильку стороной с меньшим количеством витков резьбы и установить втулку необходимой длины (входящие в комплект).

Установить на шпильку матрицу для разделки отверстия необходимого диаметра.

Поместить лист металла с высверленным отверстием на шпильку и зафиксировать пуансоном с обратной стороны листа.

Повернуть запорный вентиль насоса до упора по часовой стрелке. Возвратно-поступательными движениями рукоятки насоса, произвести разделку отверстия до полного вхождения режущих кромок пуансона внутрь матрицы.

Повернуть запорный вентиль насоса против часовой стрелки, пуансон возвращается в исходное положение.

Отвернуть пуансон и извлечь вырубку.

Перфоратор готов к дальнейшей работе.

При использовании насоса с другими сменными насадками обращайте внимание на то обстоятельство, что в рабочей части сменной насадки всегда остается незначительное количество масла. Периодически проверяйте уровень масла в насосе и подливайте масло по мере необходимости. Для этого необходимо отвернуть металлический кожух насоса, открыть пластиковую пробку на резиновом резервуаре, долить масло до максимума и аккуратно завернуть пробку на место.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект ННК-8А входят:

- перфоратор со встроенным насосом;

- комплект втулок – 3шт;

- комплект шпилек – 3шт ;

- комплект матриц и пуансонов 22-60мм – 6шт;

(входящие диаметры 22, 27, 34, 43, 49, 60мм)

- металлический кейс;

В комплект ННК-15 входят:

- перфоратор (гидроцилиндр);

- насос гидравлический;

- рукав высокого давления (60Мпа);

- комплект втулок – 3шт;

- шпилька – 1шт ;

- комплект матриц и пуансонов 63-114мм – 6шт;

(входящие диаметры 63, 76, 80, 89, 100, 114мм)

- комплект прокладок;

- металлический кейс;

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Недопустима разделка отверстий в металлических листах, толщина и параметры которых не соответствуют заявленным.

Недопустима ударная нагрузка на насос и режущие части перфоратора.

Гидравлическая система перфоратора снабжена системой защиты от перегрузки, которая предустановленна изготовителем и не должна перенастраиваться.

Неправильная эксплуатация может привести к выходу из строя изделия или несчастным случаям.

Температура эксплуатации – от -15 до +40˚С

Температура транспортировки и хранения - от -25 до +50˚С при относительной влажности от 20 до 90% без конденсата.

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Условия хранения - ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию металла.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) перфоратора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)