www.oraclebi.ru/files/presentations/imelnikov

# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные прецизионные поворотные предназначены для использования на фрезерных, шлифовальных станках для крепления обрабатываемых деталей и заготовок на стадии финишной обработке и доводке поверхностей. Применяются в единичном, мелко- и среднесерийном производстве.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Корпусные детали изготавливаются из высококачественного чугуна. Губки тисков закалены. Вал зажимного винта опирается на игольчатый подшипник, что обеспечивает большую плавность хода винта.

Рис. 1. Тиски станочные прецизионные поворотные

1- основание, 2-корпус, 3 – неподвижная губка, 4 – подвижная губка, 5 – подвижная губка, 7 – гайка, 8 –регулировочный винт, 9 – зажимной винт, 10 – игольчатый подшипник

2.2. Основные параметры и размеры станочных тисков для зажима цилиндрических заготовок приведены в таблице 1:

Таблица 1

Основные технические характеристики

Станочных тисков для зажима цилиндрических заготовок

| Ширина губок, мм | 80 | 100 | 125 | 160 | 160L | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота губок, мм | 25 | 32 | 40 | 45 | 45 | 55 |
| Ширина крепежного паза k, мм | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Диаметр крепежных болтов, мм | M10 | М12 | M12 | M16 | M16 | M16 |
| Габаритные размеры: |  |  |  |  |  |  |
| Длина L, мм | 267 | 273 | 440 | 450 | 480 | 571 |
| Ширина A, мм | 172 | 228 | 268 | 298 | 298 | 410 |
| Высота H, мм | 108 | 124 | 139 | 157 | 157 | 198 |
| Масса, кг | 11 | 14 | 22 | 32 | 34 | 49 |

2.3.Тиски позволяют закрепить заготовки различных габаритов в соответствии с различным положением губок тисков (значение ширины раствора губок представлены в таблице 2).

Тиски позволяют проводить обработку деталей, обеспечивая точ-ностные характеристики базирования закрепляемых заготовок, которые представлены в таблице 3.

Сферический сегмент в подвижных губках оказывает вертикальное силовое воздействие, направленное вниз, когда тиски зажимают заготовку (продольное горизонтальное усилие сжатия заготовки). Данная

конструкция тисков позволяет избежать приподнимания заготовки при ее

зажиме.

Таблица 2

Ширина раствора губок тисков L,мм

| Положение губок тисков | Ширина губок тисков, мм |
| --- | --- |
|  | 80 | 100 | 125 | 160 | 160L | 200 | 250 |
|  | 75 | 100 | 110 | 140 | 190 | 190 | 245 |
|  | 110 | 150 | 165 | 200 | 250 | 275 | 355 |
|  | 170 | 215 | 245 | 305 | 350 | 385 | 500 |
|  | 210 | 265 | 305 | 365 | 410 | 470 | 615 |

Таблица 3

Точностные характеристики базирования

закрепляемых в тисках заготовок

| Точностной параметр | Схема, принцип измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Параллельность верхней поверхности базирования заготовки к нижней поверхности корпуса тисков |  | на длине 100 мм 0,015 |
| Перпендикурярность зажимающей поверхности двух губок тисков к верхней поверхности базирования заготовки |  | 0,050 / 100 (α≤90º) |
| Параллельность верхней поверхности базирования заготовки к опорной поверхности базы |  | на длине 100 мм 0,020 |
| Параллельность верхней поверхности пробной эталонной заготовки к нижней поверхности корпуса тисков |  | на длине 100 мм 0,030 |
| Параллельность верхней поверхности пробной эталонной заготовки к опорной поверхности базы |  | на длине 100 мм 0,040 |
| Наклон закрепленной верхней поверхности пробной эталонной заготовки |  | на длине 100 мм 0,040 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на стол станка, их необходимо расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка,  закрепить болтами, шпонками,

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

тип QM16

ISO 9001

прихватами по ГОСТ 13152.

3.3. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверх-ностей производить раз в смену с предварительной очисткой. Условия эксплуатации тисков – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

3.4. Отрегулировать тиски с помощью установочного винта в середине подвижной губки регулировкой зазора между гайкой и корпусом.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- крепеж;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и зау-сенцев.

5.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

5.4. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим само-произвольное ослабление в процессе работы.

5.5. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинении рукоятки. Это приводит к снижению точностных характеристик тисков и поломкам ходового винта.

5.6. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышением усилия зажима на 25%.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло кон-сервационное К-17.

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 20__ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (по-лучения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)