# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

РАЗЪЕМНИК ФЛАНЦЕВ

гидравлический

(HHP-538, HHP-1054 )

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Разъемник фланцев предназначен для разгонки фланцевых соединений при замене уплотнительных прокладок, установке заглушек, замене вентилей и клапанов на магистральных нефтепроводах, газопроводах, теплоцентралях, сантехсистемах и системах отопления.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики трубогиба приводятся в таблице 1:

Рис.1

3.ПОРЯДОК РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рис.2

Подготовить фланцевое соединение к демонтажу, удалив все крепежные болты. Подготовить к работе разъемник, предварительно присоединив к

насосу-нагнетателю (в комплект поставки НЕ входит). Убедиться в герметичности всех соединений, произведя несколько возвратно-поступательных движений рукояткой насоса или насосной системы.

Произвести монтаж разъемника на соединение (Рис.2). При помощи ручного насоса или насосной системы привести в действие механизм разъема, путем нагнетания гидравлической жидкости из насоса в разъемник.

По окончании выполненных работ произвести демонтаж разъемника. Отсоединение разъемника от системы нагнетания производится только после полного снятия давления из системы.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Применять разъемник следует используя только приспособления, имеющиеся в данном комплекте.

ВНИМАНИЕ ! НЕ ПРИМЕНЯТЬ для других видов работ и с неисправными системами нагнетания гидравлических жидкостей.

5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить изделие следует в сухом помещении без воздействия агрессивных сред.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) трубогиба, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)